Федеральное агентство связи

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Билет № 19
Дисциплина БЖ

- Вентиляция производственных помещений Назначение, устройство, источники загрязнения, требования к вентиляции.

- Категория помещений по степени опасности поражен я электрическим током.

- Решить задачу

Определить ток через тело человека в случае прикосновения к корпусу электроустановки, на которую произошло замыкание фазного провода А и одновременное замыкание на землю фазного провода В. Определить для следующих условий

1 Корпус установки не заземлен

2 Корпус установки заземлен

Сеть трехфазная трехпроводная с изолированной нейтралью, 380/220 В, сопротивление изоляции проводов принять равным 500 кОм, сопротивление тела человека принять равным 1 кОм, сопротивление заземления электроустановки 4 Ом., сопротивление замыкания фазы на землю – 200 Ом. Оценить опасность такого прикосновения.