Задача 1 .

В напорном баке вода самотеком  по  трубопроводу   длиной  l попадает в производственный цех. Какой должна быть величина диаметра трубопровода, чтобы обеспечивать  подачу  жидкости в количестве  Q, а  манометрическое давление в конце трубопровода  было не ниже Рм, если  напор  в  баке   равен  величине  Н.  При  расчете  принять, что  местные  потери  напора  составляют  25% от  потерь  по  длине. Температура воды 200С.

| № вар | Q (л/c) | t оС | H,м | L1, м | Pм, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 55 | 5 | 50 | 18 |
| 2 | 2,1 | 58 | 4 | 30 | 20 |
| 3 | 2,2 | 62 | 6 | 40 | 24 |
| 4 | 2,3 | 65 | 7 | 45 | 22 |
| 5 | 2,4 | 76 | 6 | 65 | 12 |
| 6 | 2,5 | 72 | 8 | 75 | 24 |
| 7 | 2,6 | 70 | 6 | 65 | 19 |
| 8 | 2,7 | 65 | 7 | 45 | 18 |
| 9 | 2,8 | 54 | 6 | 36 | 12 |
| 10 | 2,9 | 67 | 7 | 58 | 16 |
| 11 | 3 | 65 | 8 | 76 | 15 |
| 12 | 3,1 | 45 | 7 | 39 | 20 |
| 13 | 3,2 | 56 | 6 | 72 | 23 |
| 14 | 3,3 | 56 | 5 | 78 | 18 |
| 15 | 3,4 | 65 | 6 | 45 | 16 |
| 16 | 3,5 | 76 | 7 | 65 | 17 |
| 17 | 2,6 | 72 | 7 | 75 | 15 |
| 18 | 2,6 | 70 | 6 | 65 | 16 |
| 19 | 2,7 | 65 | 7 | 45 | 14 |
| 20 | 2,8 | 54 | 8 | 36 | 13 |