Расчетно-графическая работа № 5

Тема: Расчет разветвленной  электрической цепи. Правила Кирхгофа.

Цель: Изучить правила Кирхгофа. Определить токи, идущие по отдельным ветвям, используя правила Кирхгофа.

Задание. В разветвленных электрических цепях токи, идущие по отдельным ветвям, могут быть вычислены с помощью правил Кирхгофа. Рассмотрим эти правила на примере разветвленной цепи:

Все сопротивления (R) и ЭДС (ε) считаются известными.

Определить:

- обозначить токи, идущие по различным участкам цепи;

- записать уравнения первого правила Кирхгофа для всех узлов с учетом правила знаков;

- выбрать контуры и направления их обхода;

- записать уравнения второго закона Кирхгофа для выбранных контуров с учетом правила знаков;

- используя полученные уравнения найти все токи в цепи.

ПРИМЕР

Этапы выполнения:

1) На схеме имеются два узла, пронумеруем их цифрами 1 и 2.

Обозначим токи, идущие по различным участкам нашей цепи, расположенные между узлами. Поскольку до окончательного решения задачи знаки токов не известны, то их направления отмечаются на схеме произвольно. Если при этом направление тока указано правильно, то мы получим в ответе для него положительную величину. Если же ответ окажется отрицательным, то значит, ток течет в направлении, обратном предположенному.

На схеме имеются три участка с токами.

2) По первому правилу Кирхгофа, для любого узла алгебраическая сумма токов равна нулю.

(1)

Причем токи, входящие в узел, считаются положительными, а исходящие – отрицательными.

Для схемы можно написать следующее уравнение первого правила Кирхгофа

- для узла 1: 						    (2)

- для узла 2: 						    (3)

Видно, что это уравнение (3) тождественно уравнению (2). Этот факт отражает общее правило: число уравнений первого правила Кирхгофа на единицу меньше числа узлов в схеме.

3) Сложная цепь может быть разбита на совокупность замкнутых контуров.

Рассматриваемая схема содержит два независимых контура, в качестве которых можно взять, например, следующие:

I контур:

II контур:

4) По второму правилу Кирхгофа, для каждого замкнутого контура алгебраическая сумма произведений токов на сопротивление (падения напряжения) каждого участка этого контура равна алгебраической сумме ЭДС источников тока, входящих в этот контур.

(4)

При этом следует придерживаться следующего правила знаков: токи идущие вдоль выбранного направления обхода, считается положительным, а против – отрицательным. Аналогично выбирается знак ЭДС. Если, двигаясь по направлению обхода контура, мы переходим от отрицательного полюса ЭДС к положительному, то соответствующее ε в правой части (4) берется со знаком “плюс”. В противном случае берется “минус”.

Для схемы имеем следующие уравнения второго закона Кирхгофа (обход по часовой стрелке):

для контура I:

для контура II:

5) Получили три неизвестные () и систему из трех независимых уравнений:

(5)

Решим систему уравнений и найдем неизвестные токи. Из первого уравнения выведем I1 и подставим во второе уравнение:

(6)

Из третьего уравнения выведем I2 и подставим в (6).

;					(7)

Помножим левую и правую часть на R2 и вынесем в левой части I3 за скобки.

Выразим из последнего уравнения I3.

(8)

Полученное значение I3 подставим в формулу(7) для I2.

(9)

Подставим уравнения (7) и (8) в уравнение для I1 и найдем последний неизвестный ток в цепи.

(10)

Уравнения (8) – (10) являются решением системы уравнений (5). Причем, ток I2 получился отрицательным, а значит он идет в направлении противоположном выбранному.

# Footnotes

Узлами называют точки, в которые сходятся не менее трех проводников.

Количество уравнений должно быть больше или равно количеству неизвестных.