## Индивидуальное задание

## N - 13.

## М - 18.

Задание 3

Начертить схему замещения данной цепи, указав характер элементов, включенных в цепь рис.3., согласно таблице. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить аналитически и графически выходное напряжение. Входное напряжение uВХ = (10М)sin(t, В. Значения коэффициента М и сопротивлений (в Омах) указаны в таблице.

Рис. 3.

Таблица 3

| M | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | j5 | 5 |
| 2 | -j10 | -j10 | 5 | j5 |
| 3 | j10 | 10(3 | j20(3 | 20 |
| 4 | -5 | -j5 | 10 | j10 |
| 5 | 2 | j2 | 2 | -j2 |
| 6 | 4 | -j4 | 5 | j5 |
| 7 | 8 | j8 | -j8 | 8 |
| 8 | 20 | j20 | -j5 | 5 |
| 9 | j10 | j10 | -j5 | 5 |
| 10 | 20 | j20 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | 10 | 5 | j5 |
| 12 | -j20 | 20(3 | 10 | -j10(3 |
| 13 | 10 | j10 | -j10 | 10 |
| 14 | 100 | 100 | j100 | 100 |
| 15 | -j8 | -j8 | 4 | -j4 |
| 16 | -j20 | -j20 | j10 | 10 |
| 17 | 10 | 10 | -j10 | 10 |
| 18 | 10 | 10 | -j20 | 20 |
| 19 | 25 | j25 | 25 | 25 |
| 20 | j40 | 40 | 20 | 20 |
| 21 | -j50 | -j50 | 10 | j10 |
| 22 | 100 | 100 | j100 | 100 |
| 23 | 5 | j5 | 10 | 10 |
| 24 | 5 | -j5 | 10 | 10 |