# Образец титульного листа и 1-й страницы расчетной части

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

ФГОУ ВПО «МОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ им.адм. Ф.Ф.УШАКОВА»

# КАФЕДРА МЕХАНИКИ

## КУРСОВАЯ РАБОТА

по теоретической механике

«ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

И МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

### Выполнил:

### к-т гр.222 Иванов Ф.

Шифр: 47

Проверил:

доц. Петров А.Б.

Новороссийск

2008 г.

# 1. ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА

Груз D массой m, получив в точке A начальную скорость V0, движется в изогнутой трубе ABC, расположенной в вертикальной плоскости.

На участке AB на груз кроме силы тяжести действует, согласно индивидуальному условию, либо постоянная сила Q (ее направление показано на рисунке), либо сила сопротивления среды R, зависящая от скорости V груза (направлена против движения груза); трением груза о трубу на участке AB (кроме схем 5 и 8) пренебречь.

В точке B груз, не изменяя своей скорости, переходит на участок BC трубы, где на него, кроме силы тяжести действуют сила трения (кроме схем 5 и 8) с коэффициентом трения груза о трубу f=0,2 и переменная сила F проекция которой Fx на ось x задана в таблице.

Считая груз материальной точкой, и зная расстояние AB=l или  время t1 движения груза от точки A до точки B, найти закон движения груза на участке BC, т.е. x = f(t), где x = BD.

Теория: обратная задача динамики.

Рекомендации к решению задачи: следует использовать дифференциальные уравнения материальной точки.

Исходные данные к задаче

(по первой цифре шифра)

Таблица 1

| Размер- ность Номер условия | m | V0 | Q | R | l | t1 | Fx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | м/с | Н | Н | м | с | Н |
| 0 | 2 | 20 | - | 0,4V | - | 2,5 | 2sin(4t) |
| 1 | 2,4 | 12 | 6 | - | 1,5 | - | 6t |
| 2 | 4,5 | 18 | - | 0,8v | - | 3 | 3sin(2t) |
| 3 | 6 | 14 | 22 | - | 1,5 | - | -3cos(2t) |
| 4 | 1,6 | 18 | - | 0,6V | - | 2 | 4cos(4t) |
| 5 | 8 | 10 | 16 | - | 2 | - | 6sin(2t) |
| 6 | 1,8 | 24 | - | 0,3V | - | 2 | 9t2 |
| 7 | 4 | 12 | 12 | - | 2,5 | - | -8cos(4t) |
| 8 | 3 | 22 | - | 0,5V | - | 3 | 2cos(2t) |
| 9 | 4,8 | 10 | 12 | - | 2 | - | -6sin(4t) |

| О 300 A D B D C X | 1 A D 300 X C D B |
| --- | --- |
| 2 D A D B C 300 X | 3 X C D B D A 300 |
| 4 X C D 300 A D B | 5 A D D C X 300 300 B |
| 6 A D C X D 450 B | 7 B 450 D D A C X |
| 8 B D C X D A 300 | 9 C D X B 300 D A |

2. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Шарик M, рассматриваемый как материальная точка, перемещается по цилиндрическому каналу движущегося тела A. Найти уравнение относительного движения этого шарика x = f(t). Тело A либо равномерно вращается вокруг неподвижной оси, либо движется поступательно, параллельно вертикальной плоскости y1o’z1. Найти также координату x и давление шарика на стенку канала при заданном значении t = (. Данные, необходимые для выполнения задания, приведены в таблице 2.

Теория: динамика относительного движения материальной точки.

Рекомендации к решению задачи: следует использовать основное уравнение динамики относительного движения материальной точки.

Таблица 2

| Размер- ность Номер условия | ( | точка крепл. пружины | (, для схем 0-2, 4,5,9 | l0 | c | начальные условия | f | ( | m | y1 (z1) = f(t) (для схем 3,7,8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град | - | с-1 | м | Н/м | м | м/с | - | с | кг | м |
| 0 | 45 | О(О1 | 2( | 0,2 | 20 | 0,1 | -0,2 | 0 | 0,1 | 0,02 | 0,1 – 0,6t3 |
| 1 | 90 | О1 | 4( | 0,4 | 10 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,2 + 0,4t2 |
| 2 | 45 | О2 | 5( | 0,1 | 10 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,04 | 0,1Cos(2(t) |
| 3 | 45 | О1 | 6( | 0,3 | 40 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,02 | 2 + t3 |
| 4 | 90 | О2 | 8( | 0,2 | 20 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,04 | t2 + 4t |
| 5 | 90 | О2 | 2( | 0,2 | 60 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,06 | 0,1Sin(2(t) |
| 6 | 45 | О(О2 | 3( | 0,3 | 40 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,01 | t – 4t2 |
| 7 | 90 | О(О1 | 9( | 0,3 | 10 | 0,3 | -0,4 | 0 | 0,2 | 0,02 | 6t2 –0,1 |
| 8 | 90 | О(О2 | 4( | 0,2 | 40 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 0,2Sin((t/2) |
| 9 | 45 | О1 | 2( | 0,1 | 20 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,6 | 0,02 | 8t3 + 1 |

Примечание:  1) рисунки должны быть изменены в зависимости от исходных данных (  и точки крепления пружины (столбец 3);

2) О(О1 означает, что пружина крепится в точке О и отложена вместе с  шариком в сторону О1;

3) В задаче приняты следующие обозначения: m – масса шарика M;  ( - угловая скорость тела A или кривошипов; c – коэффициент жесткости пружины, к которой прикреплен шарик M;  l0 – длина недеформированной пружины;  f – коэффициент трения скольжения шарика по стенке канала;  x0, x0 – начальная координата и проекция начальной скорости на ось x.

| 0 | 1 |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 6 | 7 |
| 8 | 9 |

3. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Механическая система состоит из катков (или катка и подвижного блока) 1 и 2, ступенчатого шкива 3 с радиусами ступеней R3=0,3 м,   r3=0,1 м и радиусом инерции относительно оси вращения i3=0,2 м, блока 4 радиуса R4=0,2 м и грузов 5 и 6. Тела 1, 2 и 4 считаются сплошными однородными цилиндрами. Коэффициент трения грузов о плоскости  f=0,1. Тела системы соединены друг с другом нитями, перекинутыми через блоки и намотанными на шкив 3 (или на шкив и один из катков); участки нитей параллельны соответствующим плоскостям. К одному из тел прикреплена пружина с коэффициентом жесткости c.

Под действием силы F=f(S), зависящей от перемещения S точки ее приложения, система приходит в движение из состояния покоя; деформация пружины в момент начала движения равна нулю. При движении на шкив 3 действует постоянный момент M сил сопротивления (от трения в подшипниках).

Определить значение искомой величины (указана в столбце «Найти» таблицы 3) в тот момент времени, когда перемещение S станет равным S1=0,2 м.

Теория: кинетическая энергия механической системы; работа сил.

Рекомендации к решению задачи: следует использовать конечное выражение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы, записанное в конечном (интегральном) виде.

Таблица 3

| Размерность Номер условия | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | c | M | F = f(S) | Найти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | кг | кг | кг | кг | кг | Н/м | Н.м | Н |  |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 180 | 0,2 | 80(3 + 4S) | Vc1 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 120 | 1,2 | 20(6 + 5S) | (4 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0,6 | 60(4 + S) | (3 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 240 | 1,4 | 40(3 + 8S) | V6 |
| 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 320 | 1,0 | 50(5 + 2S) | Vcz |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100 | 1,6 | 30(4 +3S) | (4 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 160 | 0,8 | 60(2 + 5S) | V6 |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 140 | 1,8 | 80(1 + 4S) | Vcz |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0,4 | 20(8 + 3S) | (3 |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0,2 | 40(3 + 2S) | (3 |
| 0 | 1 |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 6 | 7 |
| 8 | 9 |

4. ПРИНЦИП ДАЛАМБЕРА-ЛАГРАНЖА

Механическая система состоит из однородных ступенчатых шкивов 1 и 2, обмотанных нитями, грузов 3-6, прикрепленных к этим нитям, и невесомого блока. Система движется в вертикальной плоскости под действием сил тяжести и пары сил с моментом М, приложенной к одному из шкивов. Радиусы ступеней шкива 1 равны: R1=0,2 м, r1=0,1 м, а шкива 2 – R2=0,3 м, r2=0,15 м; их радиусы инерции относительно осей вращения равны соответственно i1=0,1 м и r2=0,2 м. Исходные данные приведены в таблице 4.

Пренебрегая трением, определить ускорение груза, имеющего больший вес.

Теория: принципы механики (аналитическая механика).

Рекомендации к решению задачи: следует использовать общее уравнение динамики (уравнение Лагранжа-Даламбера).

Таблица 4

| Размерность Номер условия | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н.м |
| 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0,9 |
| 1 | 0 | 40 | 0 | 10 | 20 | 30 | 1,2 |
| 2 | 20 | 30 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0,6 |
| 3 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 | 40 | 1,8 |
| 4 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 1,2 |
| 5 | 0 | 10 | 30 | 40 | 20 | 0 | 0,9 |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 | 1,8 |
| 7 | 10 | 20 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0,6 |
| 8 | 0 | 40 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0,9 |
| 9 | 30 | 0 | 40 | 20 | 10 | 0 | 1,2 |

| 0 4 3 1 М 2 300 5 6 600 | 1 М 1 1 5 300 600 6 3 |
| --- | --- |
| 2 4 М 3 300 2 450 5 1 5 | 3 1 4 2 М 3 450 5 6 600 |
| 4 2 3 М 6 5 450 600 1 4 | 5 М 3 1 2 300 4 600 6 5 |
| 6 1 4 М 5 2 450 300 3 6 | 7 5 2 М 1 3 300 4 7 600 |
| 8 1 3 2 М 4 6 450 600 5 | 9 4 2 М 5 3 300 1 450 6 |

# Text boxes

ДИНАМИКА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА

Дано:

Найти:

РЕШЕНИЕ

#### Начало текстовой части

расчета  ………………….

ИСХОДНЫЕ

ДАННЫЕ

РИСУНОК

ЧТО НАЙТИ

РАСЧЕТНАЯ

СХЕМА

D

C

D

D

C