Задание 2.

Для заданных параметров схемы (таблицы 2) провести анализ электрической цепи постоянного тока (рис. 6).

Рис. 6. Электрическая схема цепи постоянного тока

Необходимо:

- Начертить схему, изменяя знак направления источников тока и ЭДС, если их величины в таблице 2 даны со знаком «–», и исключая элементы, величины которых равны нулю. При этом если величина ЭДС и тока равны нулю, то выводы источника ЭДС замыкаются,  а источника тока разрываются.

- Определить все токи методом контурных токов.

- Определить все токи методом узловых напряжений, приняв потенциал 4 узла равным нулю.

- Выполнить проверку использую баланс мощностей.

- Выполнить проверку методом применения законов Кирхгофа.

- Определить ток i1 методом эквивалентного генератора.

- Начертить в масштабе потенциальную диаграмму для любого контура, содержащего не менее двух источников ЭДС.

Таблица 2

| № варианта | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | Ik1, А | Ik2, А | Ik3, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 40 | 90 | 10 | 80 | 10 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 10 | 40 | 40 | 90 | 10 | 80 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 90 | 10 | 40 | 40 | 90 | 10 | 250 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 70 | 60 | 10 | 40 | 40 | 90 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | 50 | 30 | 90 | 10 | 40 | 40 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 80 | 70 | 90 | 60 | 10 | 40 | 0 | 100 | -250 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 7 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 10 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | 70 | 50 | 0 | 80 | 60 | 40 | 0 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 60 | 0 | 30 | 80 | 70 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | -4 | 0 |
| 10 | 50 | 50 | 40 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 40 | 40 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 220 | 0 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | 0 | 40 | 90 | 10 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 200 | 0 | -8 | 0 |
| 13 | 90 | 10 | 40 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 14 | 70 | 60 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 150 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 30 | 90 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 | -7 | 0 |
| 16 | 80 | 0 | 90 | 60 | 10 | 40 | 220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 30 | 50 | 50 | 0 | 80 | 10 | 210 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 60 | 0 | 30 | 80 | 70 | 60 | 150 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 40 | 40 | 0 | 10 | 80 | 10 | -250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 20 | 10 | 0 | 40 | 90 | 10 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 80 | 70 | 90 | 60 | 10 | 40 | 0 | -200 | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 22 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 10 | 0 | 150 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 23 | 70 | 50 | 0 | 80 | 60 | 40 | 0 | -180 | 0 | 0 | -190 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 24 | 10 | 40 | 40 | 90 | 10 | 80 | 150 | -180 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -8 |
| 25 | 90 | 10 | 40 | 40 | 90 | 10 | 250 | 0 | 230 | -180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | 70 | 60 | 10 | 40 | 40 | 90 | 200 | 0 | -250 | 0 | 250 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| 27 | 40 | 40 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | -220 | 0 | 00 | -250 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | 10 | 0 | 40 | 90 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150 | -230 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 29 | 90 | 10 | 40 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | 70 | 60 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | -250 | -7 | 0 | 0 |

# Text boxes

J1

J2

Jк3

E6

E1

E2

E5

E4

E3

R1

R2

R3

R5

R6

R4

I4

I2

I1

I3

I5

I6

1

4

3

2