Начал делать, нужно построить диаграмму Потье,  определить Коэффициенты насыщения.

Задача 4

Синхронные электрические машины

4.1. Построить векторную диаграмму Потье синхронного генератора для номинального тока нагрузки и номинального коэффициента мощности.

4.2. Определить номинальный ток возбуждения, угол нагрузки и приращение напряжения генератора при сбросе нагрузки. Пояснить влияние степени насыщения магнитной цепи машины на эти величины.

Номинальная мощность  кВА.

Номинальное линейное напряжение  В.

Соединение обмотки якоря – звезда.

Номинальный коэффициент мощности .

Номинальная частота вращения  об/мин.

Номинальная частота  Гц.

Активное сопротивление фазы обмотки якоря  о.е.

Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки якоря  о.е.

Отношение короткого замыкания ОЗК = 0,53.

Коэффициент приведения МДС якоря по продольной оси .

Таблица 3.2

Решение

В качестве базиса выберем следующие номинальные величины:

В,

ВА,

А,

Ом,

рад/с.

4.2. По данным табл. 3.2 строим характеристику холостого хода синхронного генератора в относительных единицах (кривая 1 на рис. 4.1). На этом же рисунке построены спрямленная насыщенная (прямая 2), спрямленная ненасыщенная (прямая 3) характеристики холостого хода и характеристика короткого замыкания.

С помощью этих характеристик определим  – ненасыщенное значение индуктивного сопротивления продольной реакции якоря.

Прямая 2 построена через точку с координатами , прямая 3 – касательная к начальному участку характеристики 1 и проходит через точку с координатами .

Полученное ненасыщенное значение ЭДС воздушного зазора  о.е. позволяет определить коэффициент насыщения магнитной цепи синхронного генератора по продольной оси

.

Характеристика короткого замыкания (прямая 4) построена через точку с координатами , где ток  о.е.

Определяем насыщенное значение индуктивного сопротивления продольной реакции якоря:

,

о.е.

Тогда ненасыщенное значение индуктивного сопротивления продольной реакции якоря:

о.е.

Рис. 4.1

4.3. Строим векторную диаграмму Потье

Исходными данными для построения векторной диаграммы являются

о.е.,	 о.е.,

().