Решение должно содержать:

- титульный лист, в котором должны быть отражены: федеральный орган, образовательное учреждение (ОУ), подразделение ОУ, название курса, фамилия и инициалы автора, название группы;

- номер задачи;

- условие задачи;

- вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений;

- при выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления;

- окончательные результаты расчетов должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами;

- решения должны быть пояснены структурными схемами средств измерения, временными диаграммами и построением графиков.

Задача 10.1.

При измерении мощности с помощью вольтметра и амперметра получены следующие результаты измерения: ток I=100±5мА; напряжение U=2,5±0,1В; вероятность P=0,99; условия измерения нормальные. Оформите результат измерения мощности в соответствии с нормативными документами в двух формах погрешности.

Задача 10.2.

Определить пиковое значение напряжения, если показание вольтметра с преобразователем средневыпрямленных значений равно 30 В.  Вольтметр проградуирован в средневыпрямленных значениях напряжения сигнала. Коэффициент амплитуды измеряемого сигнала Ка= 2,0, а коэффициент формы Кф = 1,5.

Задача 10.3.

Определите по фигуре Лиссажу частоту исследуемого генератора и оформите результаты измерений в двух формах в соответствии с нормативными документами, если его сигнал подан на вход канала вертикального отклонения Y осциллографа, а на вход канала горизонтального отклонения X при нормальных условиях измерения подан сигнал от образцового генератора с частотой 600,00±0,25 Гц; вероятность 0,99.

Задача 10.4.

К функциям стандартизации относятся (не менее двух вариантов)

а) охранная функция;

б) подтверждающая функция;

в) барьерная функция;

г) экономическая функция.

Задача 10.5.

При поверке аналогового прибора на его шкале устанавливали показание 10 В и получили ряд наблюдений действительного значения напряжения с помощью цифрового вольтметра при нормальных условиях измерения: 10,5 В; 10,6 В; 10,4 В; 10,7 В; 10,3 В.

Определите доверительный интервал случайной составляющей погрешности единичного измерения аналоговым вольтметром при вероятности 0,95.